Załącznik nr 9b

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Boguszyce         (droga dz. nr ew. 450, 443/1, 446/1, 447/1, 448/11, 448/13, 448/15, 448/17, 448/9)

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.321 = 0.32 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-06 | Mechaniczne usunięcie chwastów i zarośli z pasa drogowego z transportem na odl. do 5 km i utylizacją | ha | 0.145 = 0.15 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek z transportem na odległość do 10 km | m2 | 441 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego o gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 5 km | m2 | 964 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie ręczne nawierzchni zjazdów i opasek z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem obok | m2 | 80 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem materiału obok | m | 10 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |
| 7 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład.- koryto nawierzchni 1373,8 m2 x 0,40 m = 549,5 m3 | m3 | 549.5 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1373.8 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa z wytwórni stacjonarnej, warstwa grub. 20 cm | m2 | 1373.8 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 1373.8 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm (warstwa górna) | m2 | 1373.8 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1373.8 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |
| 13 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1277.5 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej | m2 | 1277.5 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1239 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |
| 16 d.4 | KNNR 6 0102-01 | Koryto gł. 15 cm wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV wraz z zabiegiem chwastobójczym, zagęszczeniem mechanicznym i przygotowaniem podłoża gruntowego pod pobocza | m2 | 333 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 stab. mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 333 |  |  |
| 5 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 18 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zwykłe | szt. | 8 |  |  |
| 19 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki D-4a, B-20, D-46 x 2, D-47 x 2, U-20b (szerokie); wielkość mała (folia II generacji) | szt. | 7 |  |  |
| 6 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |
| 20 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych (staroużytecznych) o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej (obramowanie zjazdów) | m | 10 |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 (dolomit) na grubość średnio 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym: 245,0 m2 x 0.15 m = 36,8 m3 | m3 | 36.8 |  |  |
| 22 d.6 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie nawierzchni zjazdów nieutwardzonych kruszywem łamanym 0/31.5 (dolomit) na grubość średnio 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym: 120,0 m2 x 0.15 m = 18,0 m3 | m3 | 18 |  |  |
| 23 d.6 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp wykopów i nasypów w gruntach kat. I-III | m2 | 1300 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..