Znak sprawy: DG.271.2.2018							    	   Załącznik nr 5 do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej

oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.349 = 1.35 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5829.6 |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 10 cm (km 1+100 - 1+200) | m3 | 43 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych 0/31,5 (dolomit) stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm | m2 | 5829.6 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 5829.6 |  |  |
| 6 d.3 | KNR AT-03 0302-04 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm | m2 | 5424 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 7 d.4 | KNNR 6 1301-01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość średnio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznym | m2 | 2037.8 |  |  |
| 8 d.4 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 2037.8 |  |  |
| 5 |  | REMONT PRZEPUSTU |  |  |  |  |
| 9 d.5 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV – wykop pod część przelotową przepustu wraz z rozbiórką istn.: 15,0 x 1.00 m x 2.00 = 30,0 m3 | m3 | 30 |  |  |
| 10 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie | m2 | 10 |  |  |
| 11 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu | m2 | 10 |  |  |
| 12 d.5 | KNNR 6 0605-06 | Części przelotowe przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm | m | 10 |  |  |
| 13 d.5 | KNNR 6 0605-03 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm wraz z ławą z betonu C12/15 | szt. | 2 |  |  |
| 14 d.5 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie mechaniczne wykopu z zagęszcz. zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gr. I-II | m3 | 21 |  |  |
| 15 d.5 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ażurowymi płytami bet. MEBA 60x40x8 na podsypce cem. - piaskowej | m2 | 10 |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 1 0509-03 | Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustu na podłożu z chudego betonu | m2 | 6 |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 17 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. wewn. 2,5 cala | szt. | 4 |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-3, A-7, A-6b, A-6c | szt. | 4 |  |  |

Wartość kosztorysu: ……………………………

Podatek (VAT) 23,00%: ……………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………….…………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                                (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                             lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)