Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: 271.2.2012                            					Data: 12.07.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha’’.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że dokonaliśmy następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha”:

1. W rozdziale 3 ust. 1, 2 i 3 otrzymały odpowiednio następujące brzmienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha’’. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

CPV 45.23.31.41-9      Roboty w zakresie konserwacji dróg

2. Przewidywana wielkość zamówienia:

- Roboty pomiarowe (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - 0,89 km

- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% pow. - 0,18 ha

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 3.922,0 m2

- Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łam. 0-31 mm o śred. grub. 10,0 cm –

392,2 m3

- Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej - 3.922,0 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm - 3.650,0 m2

- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości 10,0 cm  - 1.780,0 m2

- Ustawienie oznakowania pionowego.

3.	W ramach zadania Wykonawca wykona zakres robót określony w projekcie budowlanym pn. ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha’’ (Załącznik Nr 7) i szczegółowych specyfikacjach technicznych (Załącznik Nr 8) oraz w kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2), jak również wszelkie zobowiązania wynikające z projektu umowy (Załącznik Nr 4) oraz niniejszej SIWZ. Wykonawca wykona roboty zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami prawnymi.

2.  W rozdziale 8 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej

w dniu 18 lipca 2012 r. do godz. 1000.

3. W rozdziale 10 w ust. 1 pkt 7 otrzymał następujące brzmienie:

7) Zaleca się by oferta była złożona w zamkniętym podwójnym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do  czasu otwarcia. Na opakowaniu zewnętrznym umieścić należy napis: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha” oraz zastrzeżenie: „nie otwierać przed dniem 18 lipca 2012 r. godz. 1005 i adres Zamawiającego. Na opakowaniu wewnętrznym należy dodatkowo umieścić nazwę i adres Wykonawcy,

4. W rozdziale 11 ust. 1 i 3 otrzymują odpowiednio następujące brzmienia:

1.	Ofertę należy przesłać (złożyć) w siedzibie Zamawiającego: 96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, pok. 202, do godz. 1000  dnia 18 lipca 2012 r.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2012 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego                        w pok. 301 (sala konferencyjna II piętro).

5.   W rozdziale 24 dopisano następujące załączniki:

Załącznik Nr 7 - Projekt budowlany.

Załącznik Nr 8 - Szczegółowe specyfikacje techniczne

6. W załączniku nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) w §2 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać  podczas realizacji zamówienia został określony w dokumentacji robót.

W związku z wprowadzonymi zmianami zawiadamiamy, że przedłużony został termin składania ofert do godz. 1000  dnia 18.07.2012 r.

Załączniki:

1) SIWZ z wprowadzonymi  w dn. 12.07.2012 r. zmianami – tekst jednolity.

2) Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt budowlany).

3) Załącznik nr 8 do SIWZ (Szczegółowe specyfikacje techniczne).

3) Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) z wprowadzonymi w dn. 12.07.2012 r. zmianami – tekst jednolity.