Znak sprawy: DG.271.5.2016                                                                                   Załącznik nr 2d do SIWZ

Kosztorys ofertowy

Remont drogi dojazdowej Wałowice

od km 0+000 do km 0+166

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 0119-0300 KW | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. | km szt. | 0,166 1 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0205-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi we własne miejsce składowania wykonawcy, poszerzenie skarpy (95 x 1,2 x 3,5). | m3 | 399,00 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego (200 m x 4 m). | m2 | 677,20 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0113-0600 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm (202 m x 4 m). | m2 | 677,20 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0107-0100 | Klinowanie istniejącej podbudowy klińcem 0-8 mm, grubość warstwy do 2 cm. | m2 | 677,20 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 1002-0300 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 8-11. Ilość kruszywa 13,0 dm3/m2. | m2 | 644,00 |  |  |
| 7. | KNR 2-31 1002-0200 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 10,0 dm3/m2. | m2 | 644,00 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 1002-0100 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-5. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2. | m2 | 644,00 |  |  |
| 9. | KNNR 6 1301-0500 | Mechaniczne plantowanie poboczy z gruntu rodzimego gr. 10 cm, dowóz gruntu. | m2 | 166,00 |  |  |

Wartość kosztorysu			……………………………..

Podatek VAT = 23% WK		……………………………..

Wartość końcowa kosztorysu		……………………………..

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna